## Slide 1: CAN Translator Initial Design
07.02.2022

## Slide 2: ESP32 - MCP2515 Pinout
 | ESP32 | MCP2515
CAN0 | GPIO26: SPI_CLK | PIN13: SCK
 | GPIO18: SPI_MISO | PIN15: SO
 | GPIO19: SPI_MOSI | PINT14: SI
 | GPIO27: SPI_CS | PIN16: CS
 | GPIO34: CAN0_INT | PIN10: INT
CAN1 | GPIO26: SPI_CLK | PIN13: SCK
 | GPIO18: SPI_MISO | PIN15: SO
 | GPIO19: SPI_MOSI | PINT14: SI
 | GPIO15: SPI_CS | PIN16: CS
 | GPIO35: CAN1_INT | PIN10: INT
2 MCP2515 will be used for CAN0 & CAN1

## Slide 3: Block Diagram
CAN 0
CAN 1
CAN 2
SPI
ESP Pins:26,19,18,27, 34
SPI
ESP Pins:26,19,18,15, 35

## Slide 4: Testing Transmit and Receive with 2 MCP2515
Short CAN Channel 0 to Channel 1
CAN 0 shall transmit a value
Received data in CAN 1 shall be displayed in the debug monitor for verification
CAN 0
CAN 1

## Slide 5: Reference